## Slide 1
Smart domácnosť pomocou senzorov

## Slide 2
BBC micro:bit
Edukačná doska micro:bit je jeden z najjednoduchších programovateľných plošných spojov dostupných na trhu.
Lacné „low-cost“ zariadenie, ktoré dostali žiaci 11-12 ročný v UK v roku 2016
Navrhnuté na výučbu programovania
Môže sa programovať v blokovom jazyku, JavaScripte,C a MicroPythone

## Slide 3
BBC micro:bit
Rozšírenia:
Gamepad
Reproduktor
Mini-piano
LCD displej
LEGO
roboti

## Slide 4
Bezplatný online nástroj vytvorený spoločnosťou Microsoft.
Hlavným cieľom MakeCode je učiť programovanie pomocou blokov, JavaScriptu a MicroPythonu (pridaný neskôr).
MAKECODE

## Slide 5: ELECFREAKS Micro:bit Smart Home Kit
Vhodné rozšírenie pre školy, hobby projekty
Obsahuje najpoužívanejšie komponenty domácej automatizácie
Na napájanie všetkých projektov vám stačia dve ceruzkové batérie/pripojený káblom k PC

## Slide 6: ELECFREAKS Micro:bit Smart Home Kit
Teplotné čidlo, senzor intenzity zvuku, senzor na meranie intenzity svetla, snímač vlhkosti, jednosmerný motorček, servomotor, relé, OLED displej, modul s RGB diódou, čerpadlo na vodu a ďalšie súčiastky

## Slide 7: ELECFREAKS Micro:bit Smart Home Kit
Základom súpravy je modul Sensor:bit, ktorý obsahuje:
  Konektor so 16 GVS vstupov/výstupov (červený pin=napätie, čierny= GVD, žltý pin = port mikropočítačovej dosky micro:bit vstupný/výstupný/analógový/digitálny)
  konektor s rozhraním I2C (na zasunutie OLED displeja)
  Mini reproduktor
  Konektor 3.5mm JACK

## Slide 8: Pripojenie
Do projektu v prostredí Makecode je potrebné importovať knižnicu smarthome, ktorá poskytne komplexné funkcie

## Slide 9: Úloha č. 1 – svetlo, zvuk
Po zaznamenaní zvuku určitej intenzity sa RGB LED dióda rozsvieti na 10 sekúnd

## Slide 10: Úloha č. 1 – svetlo, zvuk
Po zaznamenaní zvuku určitej intenzity sa RGB LED dióda rozsvieti na 10 sekúnd

## Slide 11: Úloha č. 2 – regulácia tepla
Ak teplotné čidlo nameria vyššiu teplotu ako 30 °C, bude sa na 5 sekúnd opakovane zapínať ventilátor, kým sa teplota nezníži. Ventilátorom sa samozrejme dá teplota znížiť iba vtedy ak ste čidlo ohriali napríklad držaním v ruke. Teplotu miestnosti ventilátorom neznížite, dosiahnete len prúdenie vzduchu a tým lepšie ochladzovanie tela.

## Slide 12: Úloha č. 2 – regulácia tepla

## Slide 13: Úloha č.3 - okno
otvorenie okna, prípadne skrine pomocou servomotora

## Slide 14: Úloha č.3 - okno

## Slide 15: Úloha č. 4 - čerpadlo
ak senzor identifikuje zaplavenie vodou, zapne sa čerpadlo, ktoré vodu vyčerpá.

## Slide 16: Úloha č. 4 - čerpadlo

## Slide 17: Úloha č. 4 - čerpadlo

## Slide 18: Popis pinov dosky sensor:bit

## Slide 19: Smart home kit