## Slide 1: Edison

## Slide 2: Edison zoznámenie
Autor Brenton O’Brien
“robot je stroj, ktorý sa môže riadiť samostatne“
Pozostáva z rezistorov, kondenzátory, motory, mikrokontrolér,...
Mikrokontrolér = mozog Edisona, má svoje programy, ktoré mu umožňujú myslieť a rozhodovať sa

## Slide 3: Čo dokáže Edison?

## Slide 4: Čo dokáže?

## Slide 5: Čiarové kódy - tlieskanie
Edison obsahuje zvukový senzor, ktorý môže detegovať zvuky
Čítanie a spustenie:
  Edisona položíme na značku (šípku)
  Stlačíme 3x tlačidlo nahrávania
  Edison pôjde dopredu a načíta kód
  Stlačíme tlačidlo Play
Poznámka– zvukové senzory sa používajú napr. v autách pre detekciu zapálenia paliva vo valcoch spaľovacieho motora => info spracúva palubný PC a ten riadi zapaľovanie v správny moment (inak by mohlo dôjsť k poškodeniu motora).

## Slide 6: Čiarové kódy – vyhýbanie prekážkam
Edison ide dopredu, kým nedeteguje prekážku, následne robot cúva a otočí sa do inej strany a pokračuje
Prekážky musia mať aspoň 3,5cm
Poznámka – systém používa neviditeľné svetlo – napr. ako diaľkové z ovládača TV = IR (nie je vidieť, nakoľko je to žiarenie s väčšou vlnovou dĺžkou, ako dokáže oko rozoznať). IR sníma odrazené LED svetlood prekážky.

## Slide 7: Čiarové kódy – nasleduj svetlo
Využíva svetelný senzor robota
Poznámka – robot sa chová podobne ako lietajúci hmyz. V robotike „fototropismus“.

## Slide 8: Čiarový kód – sledovanie čiar
Senzor na sledovanie čiar
Doporučená šírka je 1,5cm
Poznámka – senzor svieti na povrch a meria množstvo odrazeného svetla. Biela odráža veľa svetla = veľká hodnota, čierna málo svetla = malá hodnota.
Ak je robot mimo čiary tak zatáča vpravo, aby sa k nej dostal, keď je na čiare, tak zatáča naľavo aby sa dostal z čiary.

## Slide 9: Čiarové kódy – odrážanie od okrajov
Dromofobia = strach z prechádzania cez ulicu
Robot používa senzor na sledovanie čiary = zastaví pred čiernou čiarou
Poznámka – využitia v skladoch sa roboti pohybujú po podlahe podľa línii/značiek, tak aby došli do cieľa. V Amazone sa používajú čiarové kódy pre navigáciu a určenie polohy.

## Slide 10: Čiarové kódy – zápas sumo
Naraz využíva detekciu okrajov, detekciu prekážok
Robot sa pohybuje vo vyhradenom priestore, ak deteguje iného robota zrýchli na plnú rýchlosť a bude sa snažiť vytlačiť robota, následne hľadá ďalšieho robota.

## Slide 11: Možnosti programovania
  EdBlocks,
    www.edblocksapp.com
  EdScratch
    www.edscratchapp.com
  EdPy
    www.edpyapp.com

## Slide 12: Ako nahrať program do robota
Na skopírovanie programu použijeme dodaný EdComm kábel, ktorý bol pri rozbalení robota vložený v priestore pre batérie.
Na robotovi stlačte okrúhle tlačidlo jeden krát.
Myšou kliknite na tlačidlo "program Edison" v pravom hornom rohu aplikácie
Upozornenie: hlasitosť počítača alebo tabletu je nastavená na maximum a že sú vypnuté všetky efekty a zvukové vylepšenia, ktoré by mohli zvuk skresliť.

## Slide 13: Detektor zvuku
Edison umiestnite pred čiarový kód
Stlačte 3x za sebou okrúhle tlačidlo na robotovi
Stlačte play
1x tlesknutie – otočenie doprava
2x tlesknutie – robot pôjde dopredu o 30cm