## Slide 1: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici ITMS 26110230077
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Využitie interaktívnych tabúľ vo vzdelávaní
Ing. Dana Horváthová, PhD.

## Slide 2: Systém interaktívnej tabule tvorí
Interaktívna tabuľa
Dátový projektor
Počítač
Doplnkové zariadenia
Softvér

## Slide 3: Princíp fungovania systému interaktívnej tabuli
Obraz z počítača je premietnutý na vertikálne zavesenú tabuľu s dátovým projektorom
V tabuli je zabudované ovládanie priamo, alebo elektronickým perom
Počítač posiela obraz kurzora do projektora, ktorý ho zobrazí na tabuli
Poloha pera ovládajúceho kurzor je zosnímaná snímačom tabule, ktorý ju odošle do počítača
Tento ju pomocou softvérového ovládača spracuje a následne cez projektor zobrazí na tabuli

## Slide 4: Interaktívna tabuľa
Plocha tabule funguje na podobnom princípe ako tablet s absolútnym súradnicovým systémom
Kurzor sa ovláda špeciálnym indukčným perom, dotykom vhodným predmetom (napríklad aj prstom), alebo perom s optickými prvkami
V závislosti na použitom softvéri môže používateľ ovládať objekty zobrazené na interaktívnej tabuli rovnakým spôsobom ako počítačovou myšou.

## Slide 5: História interaktívnych tabúľ (IT)
Prvý prototyp interaktívnej tabule
Vznik IT sa pripisuje roku 1987, kedy bola použitá aplikácia Tivoli ako prvý ucelený systém elektronickej tabule. Užívateľ ju mohol ovládať priamo, ale aj na diaľku cez počítačovú sieť.
Prvú skutočne interaktívnu tabuľu predstavila americká spoločnosť SMART Technologies verejnosti v roku 1991. Tabuľa bola pripojená k LCD monitoru a počítaču. Táto technológia dokázala ovládať rôzne počítačové aplikácie dotykom. Dodnes je táto spoločnosť najväčším svetovým poskytovateľom IT.

## Slide 6: Interaktívna tabuľa
Tabule s elektromagnetickou technológiou
reagujú len na elektronické zariadenie a jeho polohu a pohyby
sú presnejšie.

## Slide 7: Interaktívna tabuľa
Tabule s infračervenou technológiou
reagujú na polohu a pohyby akéhokoľvek predmetu, teda aj ľudského prsta

## Slide 8: Dátový projektor
Dátový projektor je zariadenie umožňujúce sprostredkovať obraz z počítača na väčšiu plochu akou je monitor
obraz projektuje (premieta) na plátno, stenu alebo v tomto prípade na interaktívnu tabuľu

## Slide 9: Druhy dátových projektorov
DLP (Digital Light Processing) technológie (jednočipové a trojčipové) - veľmi kvalitné zobrazenie farieb a kontrastu pri vyšších finančných nákladoch,
LCD (Liquid Crystal Display) technológie - priaznivejšie ceny, väčšie množstvo funkcií, ale nižší kvalitu obrazu a nižší kontrast,
LED (Light-Emitting Diode) technológie - najmodernejšie špičkové technológie s veľmi dlhou životnosťou pri vysokých vstupných nákladoch (zatiaľ najmenej rozšírená).

## Slide 10: Dátový projektor DLP
DMD čip, na ktorom sú malé zrkadlá
Potom, čo lampa vyrobí svetlo, dopadne na rotujúci farebný kotúč, ktorý zmení vlnovú dĺžku svetla
Na kotúči bývajú tri základné farby (RGB) a jedna priehľadná časť pre zvýšenie jasu
Zafarbené svetlo z kotúča putuje do ďalšej šošovky, ktorá ich nasmeruje na DLP čip
DLP čip vytvorí obraz pootočením zrkadiel

## Slide 11: Dátový projektor LED
sú vlastne DLP projektory, v ktorých je lampa nahradená LED diódami.
Najväčšími výhodami tejto technológie je nízka spotreba, absencia lampy a malé rozmery.

## Slide 12: Dátový projektor LCD
Dichroické zrkadlá a LCD panely
Výhodou dichroického zrkadla je schopnosť odrážať a prepúšťať svetlo v závislosti na vlnovej dĺžke
Svetlo z lampy dopadne na prvé zrkadlo, to prepustí červenú zložku a odrazí zvyšné svetlo
Nasleduje zrkadlo pre zelenú zložku a nakoniec pre modrú
Odrazené lúče svetla pokračujú samostatne do prideleného LCD

## Slide 13: Doplnkové zariadenia
Doplnkové zariadenia zvyšujú efektivitu práce a používateľský komfort
prídavné perá - niektoré ovládače umožňujú použitie viacerých pier súčasne
predĺženie pera - nástavce pre menších používateľov
webová kamera
internetová a sieťová konektivita
jednotka umožňujúca bezdrôtové pripojenie tabule ku počítaču
diaľkové ovládanie
softvérová klávesnica - ovládaná kliknutím na tabuli
laserové ukazovadlo
hlasovacie zariadenie - drôtové alebo bezdrôtové
stojany umožňujúce mobility - stojan na kolieskach

## Slide 14: Softvér k interaktívnym tabuliam
Softvér ovláda interaktívnu plochu a dajú sa v ňom vytvárať výukové materiály.
Každý typ interaktívnej tabule má žiaľ svoj vlastný špecifický softvér, ktorý sa líši rozsiahlosťou prepracovania, množstvom funkcií a zložitosťou ovládania:
            Smart notebook software – k tabuliam SmartBoard
            ActivStudio, ActivPrimary, ActivInspire - k tabuliam ActivBoard
            Interwrite workspace - k tabuliam Interwrite

## Slide 15: Výhody používania interaktívnej tabule
motivácia k učeniu sa
využitie zásad názornosti – vizualizácia,
interaktívne presúvanie
lepšie udržanie pozornosti
opakované využitie už raz pripraveného učiva
aktívne zapojenie žiakov do výučby
zdieľanie učiva pomocou siete a internetu
rozvoj počítačovej a informačnej gramotnosti
priame použitie zdrojov z internetu

## Slide 16: Nevýhody používania interaktívnej tabule
potláčanie abstraktného myslenia
tabuľa je len technický doplnok, pri častom používaní záujem upadá
tabuľa sa nevyužíva interaktívne, ale len ako premietačka
veľké nároky na čas pri príprave výučby
absencia hotových multimediálnych programov
náchylnosť na poškodenie
potlačenie významu klasickej učebnice a výučby
potlačený písomný a ústny prejav
zlá čitateľnosť z väčšej vzdialenosti
problém nízkeho osvetlenia plochy (potreba šera)