## Slide 1: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici ITMS 26110230077
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Čítačky elektronických kníh vo vzdelávaní
Ing. Dana Horváthová, PhD.

## Slide 2: Obsah
Čítačky elektronických kníh
  E-reader
  Technológia E Ink
    Čierno-biely E Ink displej
    Farebný E Ink display
  Základné parametre a formáty
  Výhody a nevýhody čítačiek elektronických kníh
Využitie čítačiek elektronických kníh vo vzdelávaní
  Elektronická kniha
    Zdroje elektronických kníh
  Využitie čítačiek v školách
Použitá literatúra

## Slide 3: E-reader
Čítačka elektronických kníh (e-reader, e-book reader), je mobilné elektronické zariadenie, ktoré je navrhnuté primárne na čítanie digitálnych elektronických kníh a periodík.

## Slide 4: Technológia E Ink
E Ink je špecifický typ elektronického papiera, vyrába ho spoločnosť E Ink Corporation (od roku 1997)
Výskum na MIT Media Lab - Joseph Jacobson a Barret Comiskey vynálezcovia originálneho patentu z roku 1996
Elektronický papier (electronic paper) je zobrazovacia technológia, ktorá napodobňuje vzhľad obyčajného atramentu na papieri
E Ink (electrophoretic ink) je optický komponent filmu používaného pri výrobe displejov z elektronického papiera
Konvenčné podsvietené ploché displeje (napr. LCD) - emitujú svetlo, displej z elektronického papiera - svetlo odráža

## Slide 5: Technológia E Ink
Bistabilný displej (bistable)
  obraz na E Ink displeji sa zachováva aj keď by sme odpojili všetky elektrické zdroje
  displej spotrebuje elektrickú energiu len pri obnove obrazovky (pri otočení na ďalšiu stranu knihy, počas čítania strany sa energia nespotrebováva)

## Slide 6: Technológia E Ink
Reflektívny displej (reflective display)
  v emisívnych displejoch (LCD) je svetlo z podsvietenia projektované cez displej do očí
    podsvietenie spotrebuje až 40 % elektrickej energie
  v E Ink displejoch sa využíva svetlo okolitého prostredia, ktoré sa odráža od povrchu displeja do očí
    čím viac okolitého svetla tým svetlejší je obraz
    pozorovací uhol 180°
    menej unavené oči ako pri LCD displeji

## Slide 7: Čierno-biely E Ink displej
E Ink displej pozostáva z miliónov malých mikrokapsúl (priemer ľudského vlasu) - v tenkom filme
Každá mikrokapsula obsahuje
  pozitívne nabité biele častice
  negatívne nabité čierne častice

## Slide 9
Pridanie priesvitného farebného filtra nad vrstvu mikrokapsulového filmu
RGBW (red, green, blue, white) farebný filter
Napríklad červená farba - priviesť na povrch mikrokapsúl, pod červeným segmentom filtra všetky biele častice. Pod ostatné segmenty čierne častice
Farebné E ink displeje s farebným
rozlíšením 4096 farieb a 16-timi
odtieňmi šedej
Farebný E Ink displej

## Slide 10
Farebný E Ink displej

## Slide 11: Výhody čítačiek elektronických kníh
Čitateľnosť
  z E Ink displeja sa ľahšie číta veľké množstvo textu (napodobňuje klasický papier s tlačeným textom)
  využíva sa odrazené okolité svetlo, obraz je stabilný, má široký pozorovací uhol (180°)
  viacúčelové zariadenia (napr. tablety) zobrazujú písmo menej ostro, ťažšie sa z nich číta na priamom slnku
LCD displej
E Ink displej

## Slide 12: Výhody čítačiek elektronických kníh
Robustnosť
  flexibilné (ohybné)
  ľahké
  odolné - pri bežnom používaní vydržia elektronické čítačky viac ako 10 rokov

## Slide 13: Výhody čítačiek elektronických kníh
Ekologickosť
  12” palcový E Ink displej - 1 AA na 20 hodín chodu
  12” palcový LCD displej - 36 AA na 20 hodín chodu
  výdrž batérie E Ink displeja sa meria v dňoch/týždňoch, LCD displeja v hodinách
  ak by sme nahradili všetky noviny na svete vytlačené v jeden deň, za elektronické noviny, ušetrilo by sa 95 miliónov stromov, zabránilo by sa úniku 98 miliónov ton skleníkových plynov za rok

## Slide 14: Nevýhody čítačiek elektronických kníh
Obnovovacia frekvencia – 10 Hz je príliš pomalá pre prehrávanie videa.
  120 ms - aby sa zmenil čierny bod na biely (a naopak)
  450 ms - aby sa zmenil bod odtieňa šedej na iný odtieň šedej.
Slabé osvetlenie – je problém čítať v slabo osvetlených miestnostiach

## Slide 15: Základné parametre a formáty
Maker | Model | Intro year | Screen size (inch) | Self-lit | Screen type | Weight | Screen pixels | Touch screen | Wireless network | Text-to-speech | Internal storage | micro SDHC | Web browser | USB peripherals
Amazon.com | Kindle Paperwhite3G (2nd generation) | 2013 | 6 | Yes | eInk Carta | 215 g (7.6 oz) | 758 × 1024 | 2-Point | Wi-Fi, 3G | No | 2 GB (1.25 GB) | No | Yes | No
Barnes & Noble | Nook GlowLight | 2013 | 6 | Yes | eInk Pearl | 175 g (6.2 oz) | 758 × 1024 | Yes | Wi-Fi | Yes | 4 GB (2.5 GB usable) | Yes | Yes | Yes
Kobo Inc. | Kobo Aura | 2013 | 6 | Yes | eInk Pearl | 174 g (6.1 oz) | 758 × 1024 | Yes | Wi-Fi | No | 4 GB | Yes | Yes | Yes

## Slide 16: Využitie E Ink displeja

## Slide 17: Využitie čítačiek elektronických kníh vo vzdelávaní
Nové možnosti získavania poznatkov pre študentov (výhody, oproti klasickým tlačeným knihám)
Elektronické knihy často obsahujú bohaté multimediálne prvky ako sú nahrávky čítaného textu, hudbu a zvukové efekty, videá, animácie.
Čítačky elektronických kníh podporujú okrem textu a obrázkov
  animácie
  prehrávanie MP3 a iných audio súborov - umožňuje počúvať audioknihy
  čítačky s pripojením Wi-Fi alebo 3G majú aj prístup na internet
Elektronická kniha (e-book)

## Slide 18: Zdroje elektronických kníh
Medzi hlavné zdroje patrí
  internet (voľné stiahnutie alebo zakúpenie e-kníh)
  CD-ROM a iné mediá (napr. e-knihy k jazykovým kurzom)
Prenos elektr. kníh do čítačky
  USB pripojenie alebo pamäťové karty na prenos elektronických kníh z PC
  pri Wi-Fi alebo 3G pripojení - priamy prístup k obchodom s e-knihami (vyhľadávať a kupovať)

## Slide 19: Zdroje elektronických kníh
Väčšinou veľký obchod s e-knihami = vlastná značka čítačky (čítačka priamo prepojená s obchodom)
Napr. čítačka Amazon Kindle umožňuje za pomoci aplikácie (Kindle) a Amazon účtu, kupovať knihy priamo z čítačky (stiahnuť si ich rovno na čítanie)
aplikácia Kindle je dostupná aj pre platformy Windows, Mac, Android a iOS. Umožňuje iným zariadeniam (PC, tablety, smartfóny) čítať e-knihy zakúpené na Amazone.
  (Whispersync) - umožňuje aby sa rovnaká e-kniha dala čítať na viacerých zariadeniach, presne tam kde čitateľ naposledy skončil

## Slide 20: Študenti
často používajú záložky a robia si za okrajom poznámky (pomáha lepšie pochopiť čítaný text, kvôli budúcim referenciám)
Čítačky elektronických kníh túto funkcionalitu podporujú
  užívatelia si môžu dať záložku na určitú stranu, pridať poznámky k nejakému slovu, vete alebo odseku
  možnosť užívateľov zdieľať ich poznámky a anotácie s inými jednotlivcami, skupinami alebo verejnosťou prostredníctvom internetu
    iných študentov v ich kurze
    študentov z predchádzajúcich ročníkov
    študentov z iných inštitúcií

## Slide 22: Knižnice
Tradičné knižnice umožňujú študentom prístup k tlačeným knihám a periodikám
Problémy :
  nemôžu byť k dispozícii 24 hodín denne
  preplnená knižnica (čakanie v rade na vypožičanie knihy)
  keď je fyzicky dostupný len jeden výtlačok, viacerý študenti musia čakať v rade kým sa kniha vráti
  niektoré knihy len referenčne – problém keď sa študent nemôže fyzicky dostaviť do knižnice
Riešenie :
  Poskytnutie online prístupu študentom k e-knihám v čase a na mieste, ktoré im vyhovuje
  Elektronická kópia knihy rieši nedostatočný počet kópií tlačených kníh v knižniciach
  Pomocou e-kníh je možné mať v školskej triede alebo na seminári poruke všetky knihy zo zoznamu odporúčanej literatúry

## Slide 23
Požičiavanie e-kníh cez verejnú knižnicu

## Slide 24: Elektronické učebnice
V súčasnosti veľa spoločností produkuje elektronické učebnice (eTextbooks) - sú dobrým zdrojom informácií pre študentov aj učiteľov
Vhodné sú aj pre deti v predškolskom veku
  ranný vývoj gramotnosti
  čítanie s porozumením
  rozvoj jazyka
Multimediálne prvky - audio nahrávky čítaného textu, zvukové efekty, obrázky a animácie vstavané do e-učebníc
  môžu výrazne napomôcť deťom s ich čítaním s porozumením (rozpoznať nové slová) – napr. keď je zap. audio nahrávka čít. textu a počas toho sa zvýrazňuje text, dieťa lepšie drží krok s učebnicou
  deti si sami vedia nájsť vysvetlenia v e-učebnici
  multimediálne prvky pomáhajú aj pri čítaní ťažších kníh

## Slide 25: Elektronické učebnice
E-učebnice na vyučovacej hodine (v Rusku)

## Slide 26: Použitá literatúra
E-reader. 2014. [online] [cit. 2014-10-18]. Dostupné na internete: <http://en.wikipedia.org/wiki/E-reader>.
HEIKENFELD, J. – DRZAIC, P. – YEO, J. – KOCH, T. 2011. A critical review of the present and future prospects for electronic paper. In: Journal of the Society for Information Display, [online] 2011, [cit. 2014-10-18]. Vol. 19, No. 2. Dostupné na internete: <http://www.researchgate.net/publication/264410910_Review_Paper_A_critical_review_of_the_present_and_future_prospects_for_electronic_paper>.
GREENBERG, A. 2008. IRex Takes On The Kindle. In: Forbes, [online] 2008, [cit. 2014-10-18]. Dostupné na internete: <http://www.forbes.com/2008/09/23/amazon-irex-ebook-tech-intel-cx_ag_0923ebook.html>.
JACOBSON, J. – COMISKEY, B. 1999. Nonemissive displays and piezoelectric power supplies therefor. [online] 1999, [cit. 2014-10-19]. Dostupné na internete: <http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=US&NR=5930026A&KC=A&FT=D&ND=2&date=19990727&DB=&locale=en_EP>.
CARMODY, T. 2010. How E Ink’s Triton Color Displays Work, In E-Readers and Beyond. [online] 2010, [cit. 2014-10-19]. Dostupné na internete: <http://www.wired.com/2010/11/how-e-inks-triton-color-displays-work-in-e-readers-and-beyond/>.
Ink technology. 2012. [online] 2012, [cit. 2014-10-20]. Dostupné na internete: <http://www.eink.com/technology.html>.
CLAY, J. 2012. Preparing for Effective Adoption and Use of eBooks in Education. [online] 2012, [cit. 2014-10-20]. Dostupné na internete: <http://observatory.jisc.ac.uk/docs/ebooks-in-education-draft.pdf>.
How E Ink Works. 2014. [online] [cit. 2014-10-20]. Dostupné na internete: <http://www.phosphorwatches.com/v/site_pages/einktechnology.asp>.
Amazon Kindle 3 Review. 2014. [online] [cit. 2014-10-20]. Dostupné na internete: <http://www.cygig.com/2011/06/amazon-kindle-3-review-singapore.html>.
CRAVOTTA, R. 2011. How to add color to electronic ink. [online] 2011, [cit. 2014-10-20]. Dostupné na internete: <http://www.embeddedinsights.com/channels/topics/e-ink/>.

## Slide 27
Readable. 2012. [online] 2012, [cit. 2014-10-20]. Dostupné na internete: <http://www.eink.com/readable.html>.
Rugged. 2012. [online] 2012, [cit. 2014-10-20]. Dostupné na internete: <http://www.eink.com/rugged.html>.
Green. 2012. [online] 2012, [cit. 2014-10-20]. Dostupné na internete: <http://www.eink.com/green.html>.
CHAU, M. 2008. The Effects of Electronic Books Designed for Children in Education. In: Scroll, [online] 2008, [cit. 2014-10-21] Vol. 1, No. 1. Dostupné na internete: <http://fdt.library.utoronto.ca/index.php/fdt/article/view/4904/1762>.
NELSON, M. R. 2008. E – Books in Higher Education. [online] 2008, [cit. 2014-10-21]. Dostupné na internete: <https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERM0822.pdf>.
Comparasion of e-book readers. 2014. [online] 2014, [cit. 2014-10-22]. Dostupné na internete: <http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_readers>.
ZHUKOV, A. 2009. E-ink, e-paper and e-books: technology, business, market. [online] 2009, [cit. 2014-10-23]. Dostupné na internete: <http://www.x-drivers.com/articles/technologies/8/full.html>.
Why ePaper (EPD). 2014. [online] 2014, [cit. 2014-10-23]. Dostupné na internete: <http://www.pervasivedisplays.com/technology/home>.
jetBook Color. 2013. [online] 2013, [cit. 2014-10-23]. Dostupné na internete: <http://arum.com.ua/product/89641/ECTACO-jetBook-Color>.
eReaders. 2012. [online] 2012, [cit. 2014-10-23]. Dostupné na internete: <http://www.womansday.com/life/saving-money/cheaper-in-2012-7#slide-7>.
eBook e-Readers. 2012. [online] 2012, [cit. 2014-10-23]. Dostupné na internete: <http://www.digitaltechnews.com/news/ebook-e-readers/>.
jetBook Color in Russian Schools. 2011. [online] 2011, [cit. 2014-10-23]. Dostupné na internete: <http://ectaco-global.blogspot.sk/2011/11/jetbook-color-in-russian-schools-photos.html>.
Borrow Kindle Books from Your Local Library. 2014. [online] 2011, [cit. 2014-10-23]. Dostupné na internete: <http://www.amazon.com/gp/feature.html?docId=1000718231>.