## Slide 1: Micro:bit IoT kit
Patrik Voštinár

## Slide 2: IoT – Internet vecí
pre prepojenie zariadení/ objektov/ ľudí s internetom (Wi-Fi, BLE)
väčšinou sú pripojené cez senzory
zariadenia môžu spolu komunikovať, vykonávať úlohy, bez toho, aby sme ich museli manuálne ovládať
príklad:
  inteligentné osvetlenie
  termostat
  automatické žaluzie na oknách
  "Predstavte si, že máte smart hodinky, ktoré vám ukazujú čas, počítajú kroky, ale tiež vám môžu povedať, kedy si máte umyť ruky, alebo sa napiť vody. To všetko sú zariadenia, ktoré sa môžu 'rozprávať' s inými zariadeniami cez internet – to je Internet vecí!"

## Slide 3: Senzory

## Slide 4: Piny

## Slide 5: Pridanie rozšírenia
  1. Zapojiť micro:bit 2. Pridať rozšírenie 3. Vyhľadať Iot

## Slide 6: Meranie kvality ovzdušia

## Slide 7: Zvukový detektor
Zvukový senzor
Zapojenie:
  S - napojený na pin s vlnovkou, na microbit - žltý
  V – voltage, napätie, na microbit – červený
  G – uzemnenie, čierny káblik

## Slide 8: Detekcia svetla, teploty a vlhkosť
Light senzor (nie pohybový senzor)
Svetelný senzor
Zapojenie:
  S - napojený na pin s vlnovkou, na microbit - žltý
  V – voltage, napätie, na microbit - červený
  G – uzemnenie, na microbit - čierny
BME280
môže merať atmosferický tlak, teplotu a vlhkosť
Zapojenie:
  GND – uzemnenie na microbite
  VCC – napätie na microbite
  SCL – pin 19 (signál, žltý)
  SDA – pin 20 (signál, žltý)

## Slide 9: Detekcia svetla, teploty a vlhkosti
BME280
GND – uzemnenie na microbite
VCC – napätie na microbite
SCL – pin 19 (signál, žltý)
SDA – pin 20 (signál, žltý)

## Slide 10: Kontrola pohybu (alarm)
Pohybový senzor
Ovládame pomocou digital read pin (hodnoty 1/0)
Zapojenie:
  S - napojený na pin s vlnovkou, na microbit - žltý
  V – voltage, napätie, na microbit – červený
  G – uzemnenie, čierny káblik
Ultrasonic senzor
meranie vzdialenosti
Zapojenie:
  S - napojený na pin s vlnovkou, na microbit - žltý
  V – voltage, napätie, na microbit – červený
  G – uzemnenie, čierny káblik