## Slide 1: SPIKE PRIME
Sanjay Seshan and Arvind Seshan
Primelessons.org, EV3Lessons.com, FLLTutorials.com

## Slide 2: Porovnanie
Prehľad SPIKE Prime a EV3

## Slide 3: Hub a porty
Spustenie za 5 sekúnd (výhodné, ak sa hub pred jazdou alebo počas nej zasekne) 6 univerzálnych portov (pre senzory aj motory) so vstavaným gyroskopom
Spustenie za 30 sekúnd, pri MicroPythone aj dlhšie 4 samostatné porty pre senzory + 4 pre motory
Záver: Prechodom na SPIKE Prime z hľadiska portov veľa nestratíte.

## Slide 4: Senzory používané vo FLL a WRO
Farebný senzor (viac farieb a lepšie rozpoznávanie) Senzor vzdialenosti (možno ho rozobrať na vlastné konštrukcie – skôr pre nadšencov než FLL) Senzor sily (meria tlak od 0 do 10 N) Vstavaný 6-osový gyroskop a akcelerometer (bez driftu a s minimálnym oneskorením)
Farebný senzor Ultrazvukový senzor Dotykový senzor (dva stavy – stlačený alebo uvoľnený) Gyroskopický senzor (problémy s driftom a oneskorením)
Záver: SPIKE Prime má porovnateľné senzory, ktoré sú celkovo lepšie než pri EV3.

## Slide 5: Dostupné programovacie jazyky
Hlavný: blokové programovanie založené na Scratchi Doplnkový: [Micro-]Python Možno používať iba Scratch alebo MicroPython
Blokové: EV3-G/EV3 Lab (podobné LabVIEW) alebo EV3 Classroom založené na Scratchi (zatiaľ iba Mac) Textové (oficiálne): MicroPython. Vyžaduje kartu microSD a Visual Studio Code (dodatočné nastavenie) Možno použiť aj jazyky bez podpory LEGO (napr. Java, C++), zvyčajne s kartou SD Textové jazyky spravidla ponúkajú viac funkcií
Záver: V SPIKE Prime sa jednoduchšie prepína medzi blokmi a Pythonom, ale podporuje menej jazykov.

## Slide 6: Funkcie a kompromisy
Podrobnejší pohľad na SPIKE Prime

## Slide 7: Pokročilé programovanie
Programovacie techniky z EV3 možno použiť aj v SPIKE Prime Proporcionálne riadenie, priamu jazdu s gyroskopom, PID sledovanie čiary, zarovnanie podľa čiary a ďalšie možno vytvoriť v Scratchi aj MicroPythone Videá: https://www.facebook.com/PrimeLessons/ Lekcie: http://www.primelessons.org/

## Slide 8: Vylepšenia SPIKE Prime (softvér)
Vyhľadávanie a usporiadanie programov: vstavaná ponuka s pozíciami pre projekty (možno ich zoradiť podľa čísla jazdy, na rozdiel od EV3) Jednoduché sledovanie premenných: monitor premenných pomáha pri ladení; údaje sa pri pripojení zobrazia na počítači bez potreby LCD displeja Rôzne platformy – rovnaké bloky: rovnaký softvér na všetkých platformách, čo umožňuje spoluprácu členov tímu Move_CM: pohybové bloky prijímajú centimetre/palce, okrem stupňov, otáčok a sekúnd; uľahčuje to pohyb po ihrisku Detekcia zablokovania: vstavané rozpoznanie zastavenia motora

## Slide 9: Vylepšenia SPIKE Prime (hardvér)
Veľkosť: menšie elektronické komponenty Tvar: hranatejšie komponenty s viacerými možnosťami pripojenia (jednoduchšie stavanie) Káble: tenšie káble a úchytky uľahčujú ich usporiadanie Motory: vstavané absolútne polohovanie Nabíjanie: batéria sa nabíja cez USB port používaný aj na prenos programov Farebný senzor: rozpoznáva viac farieb a funguje z väčšej vzdialenosti od podložky

## Slide 10: Kompromisy: Moje bloky
Moje bloky možno používať iba v projekte, v ktorom boli vytvorené. Možno ich však kopírovať medzi projektmi. Moje bloky nemajú výstupné hodnoty. Dá sa to obísť pomocou premenných. V MicroPythone možno importovať funkcie, ktoré vracajú hodnoty. Ide o obmedzenia Scratchu (aj v EV3 Classroom).

## Slide 11: Kompromisy: kalibrácia, súbory, káble
Senzor vzdialenosti: pri malej vzdialenosti od povrchu nefunguje pod uhlom Kalibrácia farebného senzora: nie je dostupná Dá sa nahradiť vlastným kódom Senzor však zrejme funguje dobre aj bez kalibrácie Súbory: nemožno ich čítať ani zapisovať V MicroPythone to možné je Batéria: pri nabíjaní musí byť pripojená k hubu; náhradné batérie nemožno nabíjať samostatne bez ďalšieho hubu Dĺžka káblov: pevne daná Pre FIRST LEGO League však postačuje Príliš dlhé káble možno upevniť úchytkami
Notes: Display?
Buttons
Menu

## Slide 12: Kompromisy: gyroskop
Gyroskop nemá drift ani oneskorenie, no má iné obmedzenia Rýchlosť otáčania: v Scratchi nie je dostupná uhlová rýchlosť ani akcelerometer, v MicroPythone áno Nepresnosti: napríklad pri otočení hubu o 360° gyroskop nemusí ukázať 360° Chyba závisí od konkrétneho hubu: jeden sa môže pravidelne mýliť o 7°, iný o 4° Chybu ovplyvňuje aj súbežne bežiaci kód: aktualizácia svetelnej matice môže zvýšiť chybu asi o 25° na jednu otáčku Riešenie: po odmeraní chyby upraviť mierku údajov gyroskopu; merania vykonávať menej často a obmedziť súbežný kód
Notes: Display?
Buttons
Menu

## Slide 13: Motory SPIKE Prime
Motory SPIKE Prime sú slabšie a menej vhodné pre FIRST LEGO League
Je pravda, že motory sú menej výkonné V praxi však väčší výkon väčšinou netreba. Ak je potrebný vyšší krútiaci moment, malo by stačiť zmeniť prevodový pomer.

## Slide 14: Presnosť a spoľahlivosť
SPIKE Prime je menej presný a spoľahlivý než EV3
SPIKE Prime má vstavanú detekciu zablokovania a vylepšený farebný senzor Jeho gyroskop je menej presný, ale nemá drift ani oneskorenie Presnosť motorov SPIKE Prime je porovnateľná s motormi EV3 Všetky postupy na zvýšenie spoľahlivosti z EV3 možno použiť aj v SPIKE Prime

## Slide 15: SPIKE PRIME vs. ROBOT INVENTOR

## Slide 16: PREHĽAD
Päť pripravených modelov s návodmi
Vlastné bloky pre tieto modely
Voľná programovacia plocha

## Slide 17: SPIKE Prime: aktivity určené do triedy
Softvér obsahuje 5 tematických celkov s menšími modelmi a vedenými lekciami, ktoré možno zvládnuť počas kratších vyučovacích hodín
Obsahuje celok „Pripravení na súťaž“ pre tímy FIRST LEGO League (vyžaduje rozširujúcu súpravu)

## Slide 18
6 univerzálnych portov
Káble Powered Up
LED matica 5 × 5
Žltá
Bluetooth a USB
Sensors: Distance 1, Color Sila, vstavaný 6-osový gyroskop a akcelerometer
Senzor vzdialenosti s rozširujúcim rozhraním
Motors: 2 medium; 1 large (light azure)
Úložný box

## Slide 19
6 univerzálnych portov
Káble Powered Up
LED matica 5 × 5
Tyrkysová
Bluetooth a USB
Sensors: Distance, Color, built-in 6 axis gyro and accelerometer
Senzor vzdialenosti s rozširujúcim rozhraním
Motors: 4 medium (light grey)
Bez úložného boxu

## Slide 20
523 dielikov
Otočné koliesko
949 dielikov: viac kolies, rámov a panelov
Nový diferenciál

## Slide 21
Blokové programovanie a Python
Svetlé pozadie
Bez diaľkového ovládania
Bez vlastných blokov pre modely
Rozšírenia na pridanie ďalších blokov
Bez komunikácie medzi hubmi
Bez strojového učenia
Blokové programovanie a Python
Čierne pozadie
Aplikácia na diaľkové ovládanie
Vlastné bloky pre hlavné modely
Rozšírenia na pridanie ďalších blokov
Komunikácia medzi hubmi
Strojové učenie

## Slide 23: ČASTÉ OTÁZKY
Dá sa veľký motor SPIKE Prime použiť s hubom MINDSTORMS?
  Áno
Dajú sa motory a senzory MINDSTORMS použiť s hubom SPIKE Prime?
  Áno
Dá sa hub SPIKE Prime zmeniť na MINDSTORMS alebo naopak?
  Pri SPIKE 2 bolo možné na oboch huboch používať oba firmvéry. Podľa našich informácií SPIKE 3 momentálne nepodporuje Robot Inventor.
Dá sa program zo SPIKE Prime previesť do MINDSTORMS alebo naopak?
  You can change the extension of a SPIKE Prime 2 Program (.llsp) and have it open in the MINDSTORMS App. This has not be been confirmed with a .llsp 3 (SPIKE 3) file.
Je Robot Inventor ešte dostupný?
  Stavebnica MINDSTORMS Robot Inventor bola vyradená z predaja koncom roka 2022.